##### Подводные ружья резинового боя

## ОПАСНОСТЬ

Прочитайте внимательно это руководство. Неправильное использование подводного оборудования может привести к серьезной травме или смерти.

## ВНИМАНИЕ!

ПОДВОДНЫЕ РУЖЬЯ РЕЗИНОВОГО БОЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ И ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОЛНОСТЬЮ ПОГРУЖЕННЫМИ В ВОДУ. ПОПЫТКИ СТРЕЛЬБЫ НА ВОЗДУХЕ ПРИВОДЯТ К НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ.

### ОБЩИЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ

Выстрел из ружья резинового боя происходит за счет сокращения каучуковых тяг.

### ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ РУЖЬЯ К ВЫСТРЕЛУ

- Через отверстие в надульнике передней части ружья вставить гарпун в зацеп спускового механизма до щелчка, проверьте надежность закрепления гарпуна в спусковом механизме ружья)

- Поставить ружье на предохранитель

- Заправить гарпун-линь на сбрасыватель линя (ВАЖНО: проследить, чтобы гарпун-линь не перехлестывался через гарпун и не перекручивался)

- Натянуть тяги и одеть зацеп тяг на проточки в гарпуне, держа ружье от себя (ВАЖНО: зарядка ружья должна производиться в  ВОДЕ, в процессе зарядки не направляйте ружье на людей и животных).

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРОВЕРЯЙТЕ ТЯГИ, ГАРПУН-ЛИНЬ И ВСЕ МЕХАНИЗМЫ РУЖЬЯ ПЕРЕД КАЖДЫМ ПОГРУЖЕНИЕМ. ПРИ НАЛИЧИИ КАКИХ-ЛИБО ТРЕЩИН, ПОРЕЗОВ И Т. Д. ЗАМЕНИТЬ ИСПОРЧЕННЫЙ УЗЕЛ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕННОГО УЗЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ ИЛИ СМЕРТИ. ЧАСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УВЕЛИЧИВАЕТ КОЭФФИЦИЕНТ ИЗНОСА ВАШЕГО РУЖЬЯ.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РУЖЬЯ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- После каждого использования тщательно промывайте пресной водой ваше ружье, гарпун и спусковой механизм.

- Проверяйте целостность всех узлов ружья

- Если гарпун погнулся, замените его

- Ружье должно храниться в темном, прохладном месте (не оставляйте ружьё на солнце)

- Использование ружья при температурах ниже –5 и больше +60 градусов Цельсия не допускается

- Храните ружье в разряженном состоянии